Описание внешнего вида модели

Жилет утепленный Универсальный (тк.Смесовая,210), бежевый,  предназначен для защиты от пониженных температур, изготавливается в соответствии с ГОСТ 12.4.303-2016  «Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования».

Жилет утепленный Универсальный (тк.Смесовая,210), бежевый,  прямого силуэта, с центральной застёжкой на тесьму – «молния».

Полочки с боковыми накладными карманами с застёжкой на одну кнопку. Верхний срез кармана наклонный и обработан обтачкой на лицевую сторону. В шов настрачивания левого кармана вставляется тканая этикетка-флажок «Факел». Боковой и нижней срезы кармана входят в одноимённые швы жилета. На подкладку левой полочки настрочена этикетка ФИО.

Спинка удлинённая.

Жилет с разрезами в области боковых швов, углы разрезов скругленные.

Воротник–стойка. Центральная застёжка- «молния» не входит в воротник. В горловину вставлена этикетка основная и вешалка.

Утеплитель притачивается к деталям верха и простеган вертикальными параллельными строчками. В левый боковой шов подкладки вшит запасной лоскут ткани верха.