ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ № 87468310

к ГОСТ 12.4.280-2014  «Одежда специальная для защиты от общих производственных  загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования.»

Костюм Профи (тк.Смесовая,210) п/к, черный/васильковый

Согласовано:

Главный технолог: Ненадова И.А.

Исполнители:

Конструктор: Ключникова И.А.

Технолог: Онучина О.А., Заец Е.А.

Рис. 1. Эскиз Костюм Профи (тк.Смесовая,210) п/к, черный/васильковый. Куртка,

вид спереди и сзади.

Рис. 2. Эскиз Костюм Профи (тк.Смесовая,210) п/к, черный/васильковый. Полукомбинезон, вид спереди и сзади.

Изготовление и раскрой (отклонения от нитей основы в тканях и допуски при раскрое) изделия должны соответствовать требованиям настоящего технического описания, основам промышленных методов обработки специальной одежды и образцу, утвержденному в установленном порядке.

Изделия по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры, в соответствии с классификацией: по обхвату груди 80-140, по росту 158-200, по ГОСТ 31399-2009 и настоящего технического описания.

Табл. 1.

| Обхват груди типовой фигуры, см |
| --- |
| 80-84 | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 | 128-132 | 136-140 |
| Рост типовой фигуры, см |
| 158-164 | 170-176 | 182-188 | 194-200 |

Описание внешнего вида модели

Костюм «Профи» предназначен для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, изготавливается в соответствии с ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования».

Костюм состоит из куртки и полукомбинезона.

Куртка прямого силуэта с центральной застёжкой на тесьму «молнию» и планкой, фиксирующейся на три участка ленты «контакт».

Полочки и спинка состоят из верхних и нижних частей. На верхней части правой полочки расположен накладной карман с клапаном, застёгивающийся на одну ленту «контакт». На верхней части левой полочки расположен накладной карман «полупортфель» для средств связи, с клапаном, застёгивающимся на одну ленту «контакт». В подгибку верхнего среза левого нагрудного кармана вставлена петля из репсовой ленты для бейджа. В нижний край левого кармана в передний шов (со стороны застёжки) вставлена тканая этикетка-флажок «Факел». С изнаночной стороны полочки под левым нижним карманом расположена этикетка ФИО. Нижние срезы нагрудных карманов входят в шов стачивания верхних и нижних частей.

Нижние части полочек с накладными карманами «полупортфель» (объём со стороны застёжки) и с клапанами, застегивающимися на две ленты «контакт». Нижние карманы с наклонным входом. Боковой срез кармана входит в боковой шов куртки.

На нижние части полочек и спинки настрачивается светоотражающая полоса (далее СОП) шириной 50 мм, на расстоянии 3мм ниже шва стачивания верхних и нижних частей полочек и спинки, образуя кант.

Рукава втачные, двухшовные. Рукав состоит из двух частей: передней и локтевой. В верхней части рукава настрочена светоотражающая полоса шириной 50 мм. Рукава заканчиваются горизонтальной шлицей и притачной манжетой, застёгивающейся на одну петлю и пуговицу.

Воротник втачной, отложной.

Низ куртки и верхний срез верхних карманов обработан швом в подгибку с закрытым срезом. В горловину вставлена основная этикетки и вешалка.

Полукомбинезон прямого силуэта с застёжкой в левом боковом шве на две петли и пуговицы и центральной застежкой-гульфик на две петли и пуговицы.

Передние и задние половинки состоят из двух частей: верхних и нижних. Нижние части из отделочной ткани, на которые настрочена светоотражающая полоса шириной 50 мм на расстоянии 3 мм ниже шва стачивания верхних и нижних частей.

Передние половинки полукомбинезона (далее п/к) с притачной грудкой и поясом. На грудке расположен накладной карман с клапаном, застёгивающийся на две ленты «контакт». Передние половинки п/к с боковыми накладными карманами с наклонным входом.

Полукомбинезон с цельнокроеной спинкой. В области талии с изнаночной стороны спинки расположена кулиса, внутри которой проложена резинка для прилегания изделия по фигуре.

Бретели регулируются при помощи пряжек-фастекс и внутренней резинки.

Низ полукомбинезона обработан швом вподгибку с закрытым срезом.

С изнаночной стороны грудки расположена этикетка ФИО (под нагрудным карманом).